ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Благодарный

29 декабря 2011г.                                                                                             № 553

Об утверждении схемы

теплоснабжения города Благодарного

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении», руководствуясь, Уставом муниципального образования город Благодарный администрация города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения города Благодарного, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании муниципального образования город Благодарный «Официальный Благодарный» и разместить на официальном сайте Администрации города Благодарного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Благодарного                                                             С.А. Лобкарева

Утверждено

постановлением Администрации города Благодарного

от __________2012 №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения города Благодарного Благодарненского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении»;

Генеральный план города Благодарного.

- Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  города Благодарного тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть (см. схема №1)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Город Благодарный – административный, культурный и деловой центр одноименного района, расположен в 150 км. восточнее краевого центра и связан с ним автомобильной магистралью. Входит в состав Благодарненского  муниципального района (далее – Благодарненский МР) и является одним из 13 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Муниципальное образование город Благодарный находится в центральной части Благодарненского района. Муниципальное образование город Благодарный граничит:

- на севере с муниципальным образованием Каменнобалковским сельсоветом;

- на северо-востоке с муниципальным образованием с. Алексеевским;

- на востоке с муниципальными образованиями с.Спасским и с. Бурлацким;

- на юге граничит с муниципальными образованиями Старопольским сельсоветом и с. Елизаветинским;

на западе с муниципальными образованиями Александринским и Красноключевским сельсоветами.

Численность населения города Благодарного  01.01.2012 – 32739 человек.

2. Сведения о котельных  по городу Благодарному

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ПФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» .

Протяженность тепловых сетей по городу -18,3 км. состояние тепловых сетей удовлетворительное.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

| № п/п | Город Благодарный | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская | котельная № 15-01 | 1,836 | 0,951 |
| 2 | пр.60 лет Октября | котельная №15-03 | 2,686 | 0,849 |
| 3 | ул.Свободы | котельная №15-04 | 0,3 | 0,486 |
| 4 | ул. Однокозова | котельная №15-05 | 2,421 | 2,289 |
| 5 | ул.Ленина | котельная №15-06 | 0,258 | 0,005 |
| 6 | Ул. Свободы | котельная №15-07 | 1.569 | 0,644 |
| 7 | Ул. Оболенского | котельная №15-08 | 1.05 | 0,569 |
| 8 | Ул. Первомайская | котельная №15-09 | 1,775 | 0,537 |
| 9 | Ул.Комсомольская | котельная №15-10 | 7,998 | 3,331 |
| 10 | Ул.Первомайская | котельная №15-11 | 1,485 | 0,790 |
| 11 | Пер. Кочубея | котельная №15-14 | 0,39 | 0,396 |
| 12 | Пл.Строителей | котельная №15-15 | 9,976 | 3,111 |

Теплоснабжение города осуществляется централизованно децентрализовано. Основными источниками централизованного теплоснабжения г. Благодарного являются 13 котельных различной тепловой производительности. Эти источники обеспечивают теплом жилищно-коммунальную застройку и общественные здания города.

Централизованное теплоснабжение города осуществляет Благодарненский участок ПФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

От централизованных источников тепло получают 28 одно- и двухэтажных жилых домов, общей отапливаемой площадью 10728,6 м2.

Количество подключенных абонентов и, соответственно, отапливаемая площадь ежегодно уменьшается ввиду перехода потребителей на индивидуальные поквартирные источники теплоснабжения.

Общая мощность котельных ПФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» составляет 31,483 Гкал/час.

Часовая нагрузка котельных составляет 16,005 Гкал/час, в том числе:

- населению – 8,1985 Гкал/час;

- бюджетным организациям – 6,786 Гкал/час;

- прочим потребителям – 1,0205 Гкал/час.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей составляет 14696,68 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети проложены подземно в непроходных железобетонных каналах и надземно. Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ПФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго», составляет 77%.

| №№ п/п | Наименование котельной и местоположение | Марка котлов | Установленная мощность котлов, Гкал/час | Вид основного/резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Первомайская | Универсал-6 Универсал-6 Минск-1 Минск-1 | 0,459 0,459 0,459 0,459 | Газ |
| 2. | Котельная № 15-03 расположена по адресу ул.пр.60 лет Октября | Универсал-6 Универсал-6 Братск-1 Универсал-5 Минск-1 | 0,456 0,456 0,86 0,456 0,458 | Газ |
| 3. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул. Свободы | REX-15 REX-15 | 0,13 0,13 | Газ |
| 4. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Однокозова | Универсал-6 Минск-1 КВС КВС | 0,379 0,704 0,583 0,583 | Газ |
| 5. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Ленина | ПВ-100 ПВ-100 ПВ-100 | 0,086 0,086 0,086 | Газ |
| 6. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Свободы | Универсал-6 Универсал-6 Универсал-6 | 0,523 0,523 0,523 | Газ |
| 7. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Подгорный | Универсал-6 Универсал-6 Минск-1 | 0,345 0,345 0,36 | Газ |
| 8. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Толстого | Универсал-6 Универсал-6 КВЖ-200 Универсал-6 | 0,523 0,523 0,172 0,56 | Газ |
| 9. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Комсомольская | КВГ-4,65 КВГ-4,65 | 3,999 3,999 | Газ |
| 10. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Первомайская | Минск-1 Минск-1 | 0,57 0,57 | Газ |
| 11. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Кочубея | REX-15 REX-15 REX-15 | 0,13 0,13 0,13 | Газ |
| 12. | Котельная № 15-01 расположена по адресу ул.Строителей | КВС-2,9 КВС-2,9 КВС-2,9 КВС-2,9 | 2,494 2,494 2,494 2,494 | Газ |

| Сведения о конструктивных и технических параметрах жилых зданий МО г. Благодарный |
| --- |
| с централизованным отоплением, присоединенных к котельным Благодарненского участка Петровского филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |
| № п/п | Адрес жилого дома, общежития | Кол-во квартир, всего | Конструктивные особенности здания | Обще-домовой прибор учета установлен (да/нет) |
|  |  |  | Объем по наружному обмеру, м3 | Кол-во этажей | Кол-во подъездов |  |
| Многоквартирные дома до 1999 г. постройки включительно |
|  | Одноэтажные, всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. 9 января, 1 | 4 | 465 | 1 | нет | нет |
| 2 | пер. Подгорный, 9 | 8 | 1354 | 1 | нет | нет |
| 3 | пер. Подгорный, 7 | 8 | 1515 | 1 | нет | нет |
| 4 | пер. Подгорный, 3 | 8 | 1495 | 1 | нет | нет |
| 5 | ул. Краснознаменская, 8 | 5 | 551 | 1 | нет | нет |
|  | Двухэтажные, всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Вокзальная, 54 | 16 | 2721 | 2 | 2 | нет |
| 7 | ул.Первомайская, 2 | 16 | 2493 | 2 | 2 | нет |
| 8 | ул. Первомайская, 10 | 16 | 2519 | 2 | 2 | нет |
| 9 | ул.Первомайская,4 | 16 | 3573 | 2 | 2 | нет |
| 10 | ул. Оболенского, 55 | 16 | 2488 | 2 | 2 | нет |
| 11 | ул. Вокзальная, 52 | 16 | 2422 | 2 | 2 | нет |
| 12 | ул. Оболенского, 58 | 4 | 892 | 2 | нет | нет |
| 13 | ул. 60 лет Октября, 14 | 16 | 2864 | 2 | 2 | нет |
| 14 | ул. 60 лет Октября, 13 | 16 | 3161 | 2 | 2 | нет |
| 15 | ул. 60 лет Октября, 15 | 16 | 2717 | 2 | 2 | нет |
| 16 | ул. 60 лет Октября, 10 | 18 | 3417 | 2 | 3 | нет |
| 17 | ул. 60 лет Октября, 11 | 14 | 2924 | 2 | 2 | нет |
| 18 | ул. 60 лет Октября, 12 | 16 | 3170 | 2 | 3 | нет |
| 19 | ул. Однокозова, 160 | 7 | 1747 | 2 | 1 | нет |
| 20 | ул. Чкалова, 27 | 18 | 5322 | 2 | 3 | нет |
| 21 | ул. Оболенского, 146 | 12 | 3525 | 2 | 3 | нет |
| 22 | ул. Краснознаменская, 32 | 18 | 4431 | 2 | 3 | нет |
| 23 | ул. Краснознаменская, 2 | 4 | 1189 | 2 | 1 | нет |
| 24 | ул. Советская, 365 | 4 | 927 | 2 | 1 | нет |
| 25 | ул. Комсомольская, 6 | 4 | 977 | 2 | 1 | нет |
| 26 | пл.Достоевского, 2 | 4 | 1371 | 2 | 1 | нет |
| 27 | пл.Достоевского, 3 | 4 | 1371 | 2 | 1 | нет |
| 28 | пл.Достоевского, 5 | 4 | 1371 | 2 | 1 | нет |
|  | Трехэтажные, всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| 29 | ул.Первомайская,6 | 18 | 4174 | 3 | 2 | нет |
| 30 | ул.Первомайская,8 | 24 | 7280 | 3 | 3 | нет |
| 31 | пер. 9 января, 3 | 24 | 5100 | 3 | 3 | нет |
| 32 | ул. 60 лет Октября, 9 | 27 | 5144 | 3 | 3 | нет |
| 33 | ул. 60 лет Октября, 7 | 27 | 5156 | 3 | 3 | нет |
| 34 | ул. 60 лет Октября, 8 | 27 | 5156 | 3 | 3 | нет |
| 35 | ул. Краснознаменская, 30 | 18 | 3589 | 3 | 2 | нет |
| 36 | ул. Чкалова, 27а | 18 | 3596 | 3 | 2 | нет |
| 37 | ул. Кочубея, 40 | 24 | 7488 | 3 | 4 | нет |
| 38 | ул. Чапаева, 315 | 36 | 9377 | 3 | 3 | нет |
| 39 | ул. Вокзальная, 33 | 40 | 11150 | 3 | 2 | нет |
|  | Четырехэтажные, всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Ленина, 176 | 42 | 9939 | 4 | 4 | нет |
| 41 | пл. Строителей, 25 | 32 | 7432 | 4 | 3 | нет |
| 42 | пл. Строителей, 4 | 32 | 7432 | 4 | 3 | нет |
| 43 | пл. Строителей, 24 | 32 | 8980 | 4 | 3 | нет |
| 44 | пл. Строителей, 19 | 40 | 12458 | 4 | 4 | нет |
| 45 | пл. Строителей, 15 | 40 | 8995 | 4 | 4 | нет |
| 46 | пл. Строителей, 16 | 32 | 8980 | 4 | 3 | нет |
| 47 | пл. Строителей, 17 | 32 | 8729 | 4 | 3 | нет |
| 48 | ул. 60 лет Октября, 2а | 40 | 9588 | 4 | 4 | нет |
| 49 | ул. 60 лет Октября, 6 | 32 | 8909 | 4 | 4 | нет |
| 50 | ул. Первомайская, 36 | 56 | 9866 | 4 | 4 | нет |
|  | Пятиэтажные, всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Свободы, 29 | 60 | 11251 | 5 | 4 | нет |
| 52 | ул. Толстого, 86 | 80 | 21181 | 5 | 6 | нет |
| 53 | ул. Толстого, 84а | 40 | 7687 | 5 | 2 | нет |
| 54 | ул. Комсомольская, 20 | 49 | 11148 | 5 | 5 | нет |
| 55 | ул. Комсомольская, 18 | 47 | 13686 | 5 | 4 | нет |
| 56 | ул. Комсомольская, 10 | 42 | 9657 | 5 | 3 | нет |
| 57 | ул. Красноармейская, 69 | 63 | 16222 | 5 | 4 | нет |
| 58 | ул. Красноармейская, 79 | 49 | 11200 | 5 | 4 | нет |
| 59 | пл. Строителей, 3 | 91 | 20574 | 5 | 1 | нет |
| 60 | пл. Строителей, 4а | 68 | 15158 | 5 | 5 | нет |
| 61 | пл. Строителей, 6 | 63 | 13048 | 5 | 1 | нет |
| 62 | пл. Строителей, 7 | 60 | 12275 | 5 | 4 | нет |
| 63 | пл. Строителей, 13 | 150 | 49085 | 5 | 15 | нет |
| 64 | пл. Строителей, 18 | 100 | 26080 | 5 | 7 | нет |
| 65 | пл. Строителей, 22 | 125 | 15798 | 5 | 2 | нет |
| 66 | пл. Строителей, 23 | 25 | 8516 | 5 | 1 | нет |
| 67 | пл. Строителей, 26 | 40 | 15187 | 5 | 4 | нет |
| 68 | ул. 60 лет Октября, 5 | 40 | 10944 | 5 | 4 | нет |
| 69 | ул. Вокзальная, 35 | 70 | 15652 | 5 | 6 | нет |
|  | Итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки - нет |

Теплоснабжение жилой малоэтажной застройки – децентрализованное, от индивидуальных поквартирных источников тепла.

Выводы

- Теплоснабжение города осуществляется как централизовано, так и децентрализовано.

- Большая часть оборудования на источниках централизованного теплоснабжения – котельных, уже выработали расчетные сроки службы, что значительно снижает надежность и экономичность их работы.

- Для теплоснабжения новой застройки Северного и Южного районов необходимо сооружение новой районной котельной.

- Тепловые сети также нуждаются в реконструкции, процент износа составляет порядка 50-60%.

- Необходима установка тепловых счетчиков.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Генпланом города предлагается новая средне- и малоэтажная, смешанная и индивидуальная застройка внутри кварталов существующей застройки на свободных территориях, а также на новых территориях в южной части города.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением всю новую и сохраняемую много-, средне- и малоэтажную (50%) застройку, а также объекты социальной инфраструктуры и производственно-коммунальные объекты. Управление местными системами потребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) осуществить в ЦТП, где происходит трансформация параметров теплоносителя (температуры, давления), поддержание постоянства расхода воды, учета тепла и др.

Стратегия обеспечения теплом потребителей г. Благодарный – это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также строительство новой котельной для обеспечения теплом объектов, расположенный в новом планировочном районе в южной части города.

Теплоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки  будет носить локальный характер – от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечёт за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесённому к 1 кв.м. общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с экономической частью проекта.

Ввиду отсутствия анкетных данных по промышленному сектору города его тепловая нагрузка в работе не учитывалась. Теплоснабжение промышленных предприятий будет осуществляться от собственных источников тепла - промышленных котельных.

Ориентировочный прирост расхода тепла на новую жилую застройку, к проектному сроку составит 71,57 Гкал/час, из них от котельных – 28,56 Гкал/час, в том числе на Iочередь –9,05 Гкал/час, из них от котельных – 1,16 Гкал/час

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ Г. БЛАГОДАРНЫЙ

| Вид застройки | I очередь (новое строительство) | Проектный срок (новое строительство) |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика потребителя, тыс.м2 жилой площади | Расход тепла, Гкал/час | Характеристика потребителя, тыс.м2 жилой площади | Расход тепла, Гкал/час |
| Среднеэтажная застройка | - | - | 123,0 | 14,76 |
| Малоэтажная застройка | 19,3 | 2,32 | 230,4 | 27,6 |
| Смешанная застройка | 12,1 | 1,45 | 12,1 | 1,45 |
| Малоэтажная индивидуальная застройка | 44,0 | 5,28 | 230,0 | 27,6 |
| Итого по городу, Гкал/час |  | 9,05 |  | 71,57 |

Малоэтажная (50%), смешанная и малоэтажная индивидуальная застройка будут обеспечиваться теплом от автономных газовых теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме (квартире). Поквартирное теплоснабжение подразумевает обеспечение теплом систем отопления и горячего водоснабжения.

Система состоит из индивидуального источника теплоты – теплогенератора, трубопроводов отопления с отопительными приборами и трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой. Теплогенераторы применяются автоматизированные на газовом топливе, с герметичными камерами сгорания полной заводской готовности, а также применение альтернативных источников тепла (локальные солнечные батареи).

Для обеспечения теплом новых потребителей города потребуется:

- Произвести при необходимости модернизацию оборудования на существующих котельных.

- Реконструкция существующих тепловых сетей. Тепловые сети проложить бесканально в пенополиуретановой изоляции.

- Потребителей новой среднеэтажной застройки, расположенной внутри существующих кварталов, подключить к тепловым сетям существующих котельных.

- Потребителей новой малоэтажной многоквартирной застройки (50%), расположенной внутри существующих кварталов, подключить к тепловым сетям существующих котельных.

- Строительство нового источника тепла расчетной производительности для обеспечения теплом новых потребителей, расположенных в южной части города.

- Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Тепловые сети проложить бесканально в пенополиуретановой изоляции.

- Обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой малоэтажной и индивидуальной застройки.

- Применение для индивидуальной застройки альтернативных источников тепла (солнечные батареи).

В том числе на I очередь:

- Строительство нового источника тепла расчетной производительности для обеспечения теплом новых потребителей, расположенных в южной части города.

- Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Тепловые сети проложить бесканально в пенополиуретановой изоляции.

- Обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой малоэтажной и индивидуальной застройки.

Генпланом предлагается формирование в городе трех планировочных районов. Северный планировочный район  развивается  между объездной автомобильной дорогой по ул. Завокзальной   на севере и р.М.Буйвола на юге территории. Он  включает в себя промзону, садово-дачные участки на северо-востоке, селитебную территорию, ограниченную с юга бульваром вдоль р.М.Буйвола. На северо-востоке и на востоке района имеются свободные территории для селитебного освоения.

Центральный планировочный район развивается между р.М.Буйвола на севере и объездной автодорогой «Светлоград-Буденновск» на юге территории. Он включает в себя, преимущественно, селитебную территорию, с небольшими участками промзон, и со значительными участками лесов на востоке и западе территории. В западной, восточной и юго-восточной частях района имеются свободные территории для  селитебного освоения.

Южный (новый) жилой планировочный район будет формироваться между объездной автодорогой «Светлоград-Буденновск» на севере и новой объездной автодорогой на юге территории. В этом районе генпланом предлагается формирование преимущественно, селитебную территорию, с небольшим участком производственно-коммунальной зоны в восточной части.

Генеральным планом определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах проектной городской территории  Благодарного;

- строительство нового жилья во всех жилых районах города на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся территориях современных жилых зданий и обслуживающих объектов;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным комплексом инженерного оборудования и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и рекреационных  зон;

- эффективное использование территорий города – выборочное уплотнение территорий существующих микрорайонов и кварталов в соответствии с нормативами плотности; надстройка зданий и устройство мансардных этажей; размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

- дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов Благодарного, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

Предложения по развитию и реконструкции жилых зон:

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по жилым районам города; динамике и структуре жилищного строительства; историко-архитектурной и средовой ценностью застройки; современными градостроительными тенденциями в жилищном строительстве, экологическим состоянием территории;

- в течение расчетного срока жилищный фонд города составит 1424 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,9 кв. м общей площади на человека в настоящее время до 32 кв. м на расчетный срок.

Объем нового жилищного строительства составит порядка 766 тыс. кв. м. с учетом реконструкции ветхого жилья;

- генеральным планом намечены три основных направления развития города: южное, северо-восточное, юго-западное.

Наиболее крупным (по запланированным объемам) районом нового жилищного строительства будет являться Южный (новый) планировочный район. В основном, здесь предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения домашнего хозяйства и небольшая часть застройки будет представлена малоэтажными жилыми домами.

Северо-восточное и юго-западное направления определены как перспективные для застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения домашнего хозяйства.

На формирование планировочной концепции Генерального плана города большое влияние оказало изменение структуры жилищного строительства со значительным увеличением доли малоэтажной жилой застройки. Для размещения такого типа жилья потребовались новые большие по площади территории.

Основными районами возведения нового многоквартирного малоэтажного строительства в Центральном планировочном районе - микрорайон по ул. Маяковская, в Северном планировочном районе - микрорайон по ул.Свободы. В Северном планировочном районе по ул. Оболенского предлагается 3-х этажная застройка.

Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение доступной ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.)

(См.Схема №2)

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить любым доступным видом топлива.

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.