Проект

БЛАГОДАРНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 2013 года                                                                   	 №

г. Благодарный

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

# муниципального образования город Благодарный

# Благодарненского района Ставропольского края

# В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования город Благодарный, по результатам публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края от «___» ______ 2013 года, Благодарненская городская Дума

# РЕШИЛА:

# 1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края согласно приложению.

# 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Благодарный в сети Интернет.

| Председатель Благодарненской городской Думы третьего созыва | Глава город Благодарного |
| --- | --- |
| Д.Ю.Пахомов | С.А.Лобкарева |

ПРОЕКТ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город

Благодарный Благодарненского района Ставропольского края

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Благодарный (далее–город Благодарный) является:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» (далее–Федеральный закон)

Устав города Благодарного.

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения города Благодарного документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1. водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2. водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3. водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4.водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Полномочия муниципального образования город Благодарный

сфере водоснабжения и водоотведения

К полномочиям города Благодарного по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1)организация водоснабжения населения и водоотведения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2)определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения города гарантирующей организации;

3)согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4)утверждение схем водоснабжения и водоотведения города Благодарного;

5)утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6)согласование инвестиционных программ;

7)согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8)принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9)заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Город Благодарный в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

-определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

-определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей города Благодарного водоснабжением и водоотведением;

-строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Благодарного.

Характеристика

муниципального образования город Благодарный

Город Благодарный расположен в пределах умеренно засушливой степи по берегам реки Мокрая Буйвола, в центральной части Благодарненского района.

Город Благодарный - административный центр одноименного района, расположен в 150 км северо-восточнее краевого центра и связан с ним автомобильной магистралью. Широкая сеть автомобильных дорог соединяет его с целым рядом районных центров и сельских населенных мест.

Население города - 32,1 тыс. человек.

Жилой фонд 793,6 тыс. м2 обшей  площади. Средняя жилищная обеспеченность – 24,7 м2 на жителя.

Экономическая основа города – промышленность, ведущие отрасли - пищевая, стройиндустрия, металлообработка. Территория города имеет компактную форму, близкую к прямоугольной, окруженную со всех сторон инженерными коммуникациями (ЛЭП, газопровод, водовод и др.), угодьями и сельхозяйственными предприятиями с зонами санитарной вредности. Рельеф местности спокойный, в южном направлении холмистый, склоны хорошо просматриваются со стороны въезда в город Благодарный из города Ставрополя.

Долина реки Мокрая Буйвола делит территорию на две равные части. В северной части расположена промышленная зона, отгороженная жилой застройкой, полосой зеленых насаждений и автодорогой. Железная дорога, проходящая по территории промзоны, параллельно городу, закрывает подъезды к предприятиям со стороны жилой застройки. С южной стороны город окаймляет широкий коридор инженерных коммуникаций: ЛЭП- 110-330 кВт, водопроводы, связь, проходит автомагистраль Светлоград – Благодарный -Буденновск.

Существующая система автодорог делит территорию города намножество небольших кварталов. Кварталы преимущественно заняты усадебной застройкой (52%) с низкой плотностью (5-9 домов на 1 га вместо 12-домов).

Стержнем города является ул. Первомайская, проходящая севера на юг от промзоны через долину реки Мокрая Буйвола с выходом на автомагистраль Светлоград – Благодарный - Буденновск. На ней расположено главное ядро города - центр с административными зданиями, рынком, домом Торговли и др. Для города характерны широкие улицы с зелеными посадками вдоль них.

Территория, занятая промышленными и коммунально-складными предприятиями, объектами транспорта, составляет 368 га или 22% в общем балансе застроенной территории. В настоящее время большая часть предприятий размещена в Северной промышленной зоне.

Целый ряд более мелких промышленных и коммунально-складских предприятий расположен в жилой застройке.

В планировочном отношении сложилось  два жилых района,   разделенных рекой Мокрая  Буйвола,  протекающей по территории города с запада на восток:

Северный – примыкает к промзоне, застроен преимущественно одноэтажной усадебной застройкой. В последние годы возник квартал многоэтажных домов. Имеются учебные заведения и ряд учреждений обслуживания повседневного спроса.

Южный - расположен по другую сторону реки. Здесь формируется городской центр, парк, больничный комплекс. Жилая застройка в основном одноэтажная.

Климат

Согласно климатическому районированию Ставропольского края территория города Благодарного относится к центральному климатическому району.

Характерен континентальный климат.

Лето продолжительное. Абсолютный максимум достигает +43°С.

Средняя температура летнего периода равна +22°С. В летний период выпадает свыше 190 мм осадков.

Средняя температура зимой опускается до -4°С -5°С. Минимальная температура снижается до -37°С. Из-за особенностей рельефа на территорию города беспрепятственно могут проникать обширные воздушные массы любых направлений, что является причиной усиления морозов до -17°С -18°С, а так же – оттепелей с большим количеством осадков, туманом и гололедом.

За зиму выпадает до 140 мм осадков, в основном, в виде снега.

Весна ранняя, сопровождается солнечными и ясными днями. Средняя температура апреля примерно равна +9°С., средняя температура весеннего периода достигает +10°С.

Весной выпадает до 150 мм осадков.

Средняя температура осенних месяцев (октябрь-ноябрь) составляет 10°-11°С. Осенью выпадает до 140 мм осадков.

Среднее количество осадков за год достигает 620 мм.

На территории города Благодарного преобладают ветры западных и восточных направлений. Средняя скорость ветра равна 4 м/с.

За год здесь насчитывается 20-30 дней с сильными ветрами (скорость ветра более 15 м/с). Территория подвержена также пыльным бурям. За год происходит 8 -10 пыльных бурь.

Существующая гидромелиоративная система и система полезащитных лесных полос несколько смягчают континентальный климат района, в котором находится город Благодарный.

Рельеф и элементы геоморфологии

Согласно геоморфологической карте Ставропольского края территория города Благодарного расположена в пределах геоморфологической провинции Предкавказья на структурах подвижной платформы и приурочена к области структурно-денудационных плато и эрозионно-аккумулятивных равнин на пологих структурах платформенных поднятий. Рельеф территории равнинный, слабоволнистый. Поверхность прорезана долиной реки Мокрая Буйвола и долинами её притоков.

Нередко территория нарушена суффозионными воронками (просадочные блюдца).

Территория имеет уклоны в сторону реки и её притоков.

##### Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть города Благодарного представлена рекой Мокрая Буйвола, рассекающей территорию города с запада на восток.

Река Мокрая Буйвола является левым притоком реки Кума и сама на территории города принимает слева несколько мелких притоков.

Русло реки извилистое, в восточной части территории река меандрирует. Ширина поймы реки в пределах города не превышает 50-70 м.

Река Мокрая Буйвола, как и все степные реки Ставропольского края, имеет один весенний паводок. Характерным является высыхание и осолонение вод летом.

Распределение стока в течение года неравномерное: на долю весеннего половодья приходится 60-65%, в летне-весенний период – 30%, зимой – 5-10%.

Начиная с 1927 г. в Ставропольском крае была проведена большая работа по обводнению территории. Были построены Терско-Кумская, Кубань-Егорлыкская, Восточная, Кубань-Калаусская обводнительно-оросительные системы.

# Гидрогеологические условия

На территории района подземные воды приурочены к отложениям четвертичного возраста.

Водоносные породы представлены песчано-глинистыми образованиями с прослоями и линзами гравия и гальки, общей мощностью до 100 м.

Минерализация подземных вод изменяется от 1,0 г/л до 3,0 г/л.

Подземные воды четвертичных отложений невысокого качества, подверженные загрязнению, и используются населением для хозяйственно-бытовых нужд.

Глубина залегания подземных вод колеблется от 1 до 30 м. В случае, если она уменьшается до трёх и менее метров, условия строительства значительно осложняются.

Водоснабжение

Жилищно-коммунальный комплекс города переживает те же трудности, что и большинство районов Ставропольского края.

Город в основном обеспечен услугами отрасли, но состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа инженерных сетей и оборудования. Реализация мероприятий по реформированию отрасли позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество обслуживания населения.

Снабжение водой города Благодарного осуществляется от централизованной системы, обеспечивающей водоснабжение населенных пунктов Благодарненского района.

Источником водоснабжения является Грушевское водохранилище, вода из которого по самотечному водоводу диаметром 1200 мм протяженностью 22,7км поступает на очистные сооружения у с. Александрия, затем после очистки и дезинфекции перекачивается в пять районов Ставропольского края (Благодарненский, Туркменский, Буденновский, Арзгирский, Петровский).

Грушевское водохранилище расположено в Александровском районе у села Грушевское. Объект поднадзорен Министерству природных ресурсов Российской Федерации.

Питание его водой осуществляется из Большого Ставропольского Канала. Водохранилище находится в стадии строительства. В настоящее время объем его заполнения составляет 17-20 млн.м3. Объем заполнения после завершения строительства составит 90 млн. м3. Забор воды для питьевого водоснабжения составляет 10 – 12 млн. м3 в год. Для Благодарненского района из этого объема используется, с учетом технологических нужд, непроизводственных потерь и расходов, до 5-6 млн. м3.

Централизованным водоснабжением охвачены: с. Шишкино, с. Александрия, п. Мокрая Буйвола, с. Красные Ключи, с. Каменная Балка, г.Благодарный, с. Бурлацкое, с.Спасское, с. Сотниковское, с. Алексеевское, с. Мирное, а. Эдельбай. Количество потребителей воды в населённых пунктах Благодарненского района – 20970 абонентов. Протяженность водопроводных сетей, стоящих на балансе филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» - Благодарненского «Межрайводоканала» составляет 794,1км, в том числе магистральных водоводов – 473,6 км, разводящих сетей – 320 км. Для суточного регулирования подачи питьевой воды в населенных пунктах существует 31 резервуар, общим объемом 20100 тыс. м3.

Производительность очистных сооружений, расположенных в с. Александрия, составляет 48 тыс.м3 очищенной воды в сутки, количество медленных фильтров – 4 шт., сооружения 1971-1988 гг. постройки.

Для обеззараживания воды имеется хлораторная, работающая на жидком хлоре, производительностью 2,5 кг активного хлора в час. Для перекачки воды работают две насосные станции общей мощностью 79 тыс. м3/сутки.

В состав сооружений входят: 2 водоема – накопителя «сырой» воды ёмкостью 700 тыс. м3, два резервуара по 1000 м3 и 2 резервуара по 150 м3 для чистой воды, лаборатория производственного контроля качества воды. Для 2-го подъёма и перекачки воды после очистных сооружений работают 4 насосные станции общей производительностью 27,4 тыс. м3/сутки. Объём реализации воды за год составляет 2,5 млн. м3 по абонентам филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» - Благодарненского «Межрайводоканала».

Контроль качества питьевой воды осуществляется производственными лабораториями (химической и бактериологической). Контролируется вода (питьевого источника) на стадиях её очистки и транспортировки в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01. Серьезную эпидемическую опасность представляет вторичное микробное загрязнение питьевой воды из-за коррозии и зарастания ветхих водопроводных распределительных сетей. Отложения на внутренней поверхности стальных трубопроводов приводят также к снижению эксплуатационных характеристик.

По магистральным водопровода вода подается в разводящую сеть города Благодарного. Водоснабжение города Благодарного осуществляет филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Благодарненский «Межрайводоканал».

Разводящая сеть в городе кольцевая низкого давления, уложена из труб различных диаметров и материалов. Разводящие сети водоснабжения в городе проложены в большинстве своем в 1960-70 гг. и нуждаются в значительной реконструкции. Протяженность разводящей сети водопровода по городу составляет 119,8 км, кроме того 34,2 км - бесхозяйных сетей. Изношенность сетей и сооружений водоснабжения превысило критический уровень и составляет до 70-75%. Ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3-0,5% от общей протяженности сети, вместо требуемых для надежной работы 5-6%.

По данным филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» - Благодарненского «Межрайводоканала» среднесуточная подача воды в сети города составляет 5,30 м3/сут., в том числе на нужды населения – 3,2 м3/сут., на нужды промышленности – 2,10 м3/сут.

В городе Благодарном 88,5% населения проживает в благоустроенных домах с централизованным водоснабжением, остальное население – в домах с низкой степенью благоустройства. Промышленные предприятия, находящиеся на территории города, снабжаются водой от городского водопровода.

В системе водоснабжения города задействованы девять резервуаров:

-2х2000 м3, 500 м3, 2х250 м3 западная часть города и пл. Строителей;

-2х1000 м3, 2х500 м3 – центральная, южная, восточная часть города и больница.

Северная часть города обеспечивается водой из магистральных водоводов: стальной диаметром 426 мм – северный обход г. Благодарный и асбоцементный  диаметром 300, 200 мм, пересекающий  город с запада на восток.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Данный раздел проекта выполнен на основании требований действующих норм и правил:

-СНиП 2.04.01-85* - «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-СНиП 2.04.02-84* - «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 2.04.03-85 - «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 3.05.04-85* - "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

-Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

-СНиП II-89-80* - «Генеральные планы промышленных предприятий»;

-СП 18.13330.2011 - «Генеральные планы промышленных предприятий» (Актуализированная редакция);

-СНиП 2.07.01-89 - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 42.13330.2011 - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция);

-ТСН 30-312-2006 Ставропольского края - «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края»;

-СанПин 2.1.4.1110-02 – «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-СанПин 2.1.5.980-00 – «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

Одной из основных задач для города Благодарного является реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которая подразумевает следующие задачи:

-обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в городе Благодарном;

-строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Благодарного;

-повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

-улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.Сети водопровода следует прокладывать из полиэтиленовых напорных труб. При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. Возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В проекте рассматриваются два срока развития города на перспективу, по которым общий объем водопотребления на I-ю очередь (2011-2020г.), приведенный в таблице № 1 составляет - 16,95 тыс.м3/сут., на расчетный срок (2011-2030г.) – 20,38 тыс.м3/сут. Расходы на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает водой питьевого качества жилую застройку города, промышленные предприятия, которым по характеру производства требуется вода питьевого качества, полив зеленых насаждений и улиц, а также пожаротушение. Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение даны с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равного 1,3.

Таблица 1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № № | Наименование потребителей | Коэффициент суточной неравномерности | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход воды, тыс.м3/сут. | Суточный расход стоков, тыс.м3/сут. |
|  |  |  |  | I-я очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. | I-я очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением; | 1,3 | 320 | 3,54 | 5,80 | 3,54 | 5,80 |
|  | 2) Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 1,3 | 230 | 8,76 | 9,12 | 8,76 | 9,12 |
|  | ИТОГО: |  |  | 12,30 | 14,92 | 12,30 | 14,92 |
| 2 | Противопожарные расходы; | - | - | 0,756 | 0,756 | - | - |
| 3 | Полив территории города; | - | 70 | 2,65 | 3,12 | - | - |
| 4 | Промышленность и коммунально-бытовые предприятия; | - | - | 3,08 | 3,73 | 2,46 | 2,98 |
|  | ИТОГО: |  |  | 16,136 | 19,406 | 14,76 | 17,90 |
| 5 | Неучтенные расходы ̴ 5%: | - | - | 0,814 | 0,974 | 0,74 | 0,90 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 16,95 | 20,38 | 15,50 | 18,80 |

Примечание: Расход воды на нужды промышленности принят в размере 25% суммарного расхода воды. Данные ориентировочные и подлежат уточнению на дальнейшей стадии проектирования специализированным институтом.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в городе предусматривается в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009. Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. Противопожарный расход воды определяется суммарно на пожаротушение населенного пункта и пожаротушения на промпредприятии. При этом расчетное количество одновременных пожаров для осуществления наружного пожаротушения в населенном пункте принято – 2 пожара.

Для города Благодарного сохраняется действующая схема водоснабжения. На расчетные сроки строительства город обеспечивается водой от группового районного водопровода, источником которого является Грушевское водохранилище.

Для повышения устойчивости водоснабжения потребителей района и увеличения объёмов подаваемой воды необходимо:

- Завершить начатое строительство медленного фильтра на площадке очистных сооружений у с. Александрия производительностью 12,0 тыс.м3/сутки;

- Завершить реконструкцию магистрального водовода Александрия - Благодарный  (ст. труба Ø530 мм) протяженностью 3,7 км.

- Определить балансовую принадлежность бесхозных сетей и произвести их капитальный ремонт;

- На площадке очистных сооружений у с. Александрия заменить хлораторую, работающую на жидком хлоре на электролизную установку производительностью 2 х 2,5 кг активного хлора в час;

- Заменить участок Магистрального водовода от очистных сооружений у с. Александрия диаметром 820 мм протяженностью 6 км.

Кроме того, для улучшения санитарного состояния рек, необходимо исключить новое строительство в пределах водоохранных зон.

Подача и распределение воды в городе сохраняется по существующей схеме с дальнейшим развитием и реконструкцией магистральной и разводящей сети водопровода.

В городе предусмотрен водопровод хояйственно-питьевого-производственного и противопожарного назначения. Схема водоснабжения однозонная, водопроводная сеть кольцевая, низкого давления. На кольцевых участках водопроводных линий предусматривается расстановка пожарных гидрантов, которая должна обеспечить пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов. При невозможности получения необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения предусматривается установка пожарных резервуаров, при этом количество резервуаров в одном узле должно быть не менее двух.

Схемой водоснабжения предусматривается развитие водопроводной сети, реконструкция изношенных сетей и строительство новых. В виду недостаточной пропускной способности и значительного износа, предусматривается переложить сеть общей протяженностью 22,5 км. Все вновь проектируемые районы жилой застройки г. Благодарного подключаются к существующим сетям водопровода.

Для реализации программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» предусматривается:

-оптимизация и регулирование напоров воды в системах водоснабжения. Установка насосных агрегатов с частотно-регулируемыми приводами;

-установка современной водосберегающей арматуры;

-организация полного учета расхода воды. Счетчики воды необходимо устанавливать на вводах в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов к встроенным или пристроенным помещениям общественного назначения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и СанПин 2.1.4.1110-02 для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения, для всех существующих и проектируемых водопроводных сооружений, расположенных на территории города Благодарного, предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО). ЗСО предусматриваются на площадках резервуаров и вдоль магистральных водоводов. В границах установленных поясов ЗСО проводятся мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84* и СанПин 2.1.4.1110-02.

Для сокращения потребления питьевой воды на промышленных предприятиях на производственные цели предусматривается максимальное использование систем с оборотным циклом для всего предприятия или в виде замкнутых циклов для отдельных цехов в зависимости от характера производства.

Настоящая схема водоснабжения города подлежит уточнению и деталировке на дальнейших стадиях проектирования, выполненных специализированными организациями.

Канализация

Сточные воды от жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий отводятся на городские очистные сооружения, где подвергаются механической и биологической очистке. Стоки от жилых домов и общественных зданий, не оборудованных внутренней канализацией, сбрасываются в выгребные ямы, но организация вывоза и очистки производится не регулярно, что приводит к загрязнению грунтовых вод.

Изношенность канализационных сетей и сооружений канализации превысило критический уровень и составляет более 70%.

Отсутствие в городе всеохватывающей нормально функционирующей канализационной системы наносит ущерб поверхностным источникам рыбохозяйственного и рекреационного назначения.

Система канализации города состоит из 4-х насосных станций, разводящей сети 20,3 км, напорного коллектора 2 х 8,5 км и очистных сооружений с проектной мощностью очистки сточных вод 10 тыс. м3/сутки. Объём очищаемых стоков составляет 1042 тыс. м3/год, до 6,0 тыс. м3/сутки.

Очистные сооружения канализации (ОСК), построенные в 1988 году, расположены в 8-10 км восточнее города.  Сброс стоков после очистки осуществляется в реку Мокрая Буйвола ниже по течению реки.

В состав очистных сооружений входят:

- Приемная камера

- Лоток Вентури

- Песколовка				- 2 шт.

- Распределительная камера

- Первичный отстойник

- Аэротенк

- Вторичный отстойник

- Контактный резервуар

- Песковые площадки		- 3 шт.

- Котельная

- Лабораторный корпус

- Производственный корпус

- Хлораторная

- Биологические пруды		- 4 шт.

- Иловые площадки		- 8 шт.

- Резервуар чистой воды емк.250м3

- Водопроводная насосная станция

- Канализационная насосная станция.

Перекачка стоков осуществляется канализационными насосными станциями:

- КНС № 1 – на консервации, в связи с прекращением работы домостроительного комбината в северной части города;

- КНС № 2 – производительностью  3,4 тыс.м3/сут., стоки от западной части города Благодарного (микрорайон пл. Строителей) перекачиваются на КНС № 4 и далее на ОСК;

- КНС № 3 – производительностью 1,92 тыс.м3/сут., стоки от юго-западной части города Благодарного (пр. 60 лет Октября) перекачиваются на КНС № 4 и далее на ОСК;

- КНС № 4 – производительностью 10,8 тыс.м3/сут., стоки от центральной части города Благодарного (пер. Тюленина), от КНС № 2, от КНС № 3 перекачиваются на КНС № 4 и далее на ОСК.

К централизованной системе канализации подключено только 21,5% жилого фонда, ОСК в настоящее время загружены лишь на 45-60%. Основная часть населения пользуется выгребными и поглощающими ямами, являющимися источниками загрязнения грунтовых вод.

Охват города канализационной сетью недостаточен, учитывая высокую степень благоустройства жилых и производственных зданий, а годовое потребление воды достигает 1,5 млн.м3.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для города Благодарного сохраняется действующая схема канализации: сточные воды от жилых кварталов и промышленных предприятий собираются и по самотечно-напорной схеме подаются на существующие городские очистные сооружения канализации полной биологической очистки, расположенные восточнее города Благодарного.

В проекте рассматриваются два срока развития города на перспективу, по которым общий объем водопотребления на I-ю очередь (2020г.), приведенный в таблице № 1, составляет - 15,50 тыс.м3/сут., на расчетный срок (2030г.) – 18,80 тыс.м3/сут. Расходы на хозяйственно-бытовые и производственные нужды определены в соответствии со СНиП 2.04.03-85* и СНиП 2.04.01-85*.

Существующие очистные сооружения обеспечат прием и очистку хозяйственно-бытовых стоков города на перспективу. При этом необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений, т.к. оборудование, работающее в агрессивной среде за 20 лет эксплуатации сильно изношено, а также увеличить производительность очистных сооружений до расчетной.

Для обеззараживания сточных вод приобрести и смонтировать электролизную установку мощностью 2 х 2.0 кг активного хлора в час.

Качество очистки и обеззараживания бытовых сточных вод после очистных сооружений должно соответствовать  СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и обеспечивать высокую эффективность очистки, соответствующую требованиям для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Все вновь проектируемые районы жилой застройки города Благодарного подключаются к существующим сетям канализации. Проектом предусматривается развитие канализационной сети для увеличения охвата населения централизованной системой канализации, увеличение пропускной способности сетей водоотведения, реконструкция изношенных сетей и строительство новых коллекторов.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 100-300 мм с отводом через существующие сети канализации. Самотечные сети канализации прокладывать из полиэтиленовых труб.

Произвести работы по реконструкции канализационного коллектора, пролегающего от существовавшего ранее предприятия по переработке молочной продукции (Маслосырзавода) и пересекающий город Благодарный с юго-востока на северо-запад. Запроектировать строительство напорного коллектора и канализационной насосной станции, перекачивающей стоки от данного коллектора на городские очистные сооружения канализации, а так же дополнительный блок на очистных сооружениях канализации мощностью 5 тыс. м3/сут.

Настоящая схема водоотведения города подлежит уточнению и деталировке на дальнейших стадиях проектирования, выполненных специализированными организациями.

Схема водоснабжения и водоотведения города Благодарного.

Схема подводящих(магистральных) водоводов города Благодарного

Схема разводящих водоводов города Благодарного

Схема существующих и проектируемых канализационных сетей

города Благодарного